| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) ________________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КАБЕЛЬНИКА-СПАЮВАЛЬНИКА (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Кабельник-спаювальник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду кабельника-спаювальника та звільнення з неї здійснюється наказом ___________ за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Кабельник-спаювальник підпорядковується безпосередньо ___________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Кабельник-спаювальник:

1. Виконує технічне обслуговування і ремонт усіх типів міжміських кабелів, кабелів міської та сільської телефонних мереж ємкістю до 600 пар.

2. Здійснює монтаж коаксіальних, симетричних та волоконно-оптичних кабелів.

3. Усуває всі види кабельних пошкоджень, в тому числі без зупинки дії зв'язку.

4. Здійснює монтаж телефонних кабелів ємністю до 600 пар ручним та механізованим способами.

5. Виконує монтаж розподільних шаф, боксів та інших кінцевих пристроїв.

6. Обслуговує устаткування для утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском.

7. Виконує роботи з пошуку місць негерметичності оболонок кабелів, усуває ці пошкодження.

8. Вимірює кабель змінним струмом.

9. Виконує монтаж, ремонт і профілактичне вимірювання параметрів устаткування захисту споруд зв'язку від корозії та ударів блискавки.

10. Виконує усі роботи з монтажу та експлуатації ґрунтових контейнерів НПП.

11. Визначає місце пошкодження кабелю за допомогою вимірювальних приладів.

12. Бере участь у реконструкції кабельних магістралей, у прийманні кабельних споруд до експлуатації.

13. Здійснює технічний нагляд за будівництвом кабельних магістралей.

14. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

15. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

16. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

17. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

18. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Кабельник-спаювальник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Кабельник-спаювальник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Кабельник-спаювальник повинен знати:

1. Правила, інструкції з експлуатації кабельних споруд міських і міжміських ліній зв'язку.

2. Основні положення, інструкції з приймання до експлуатації кабельно-каналізаційних споруд.

3. Норми на електричні характеристики кабелів та ліній зв'язку.

4. Методи електричних вимірювань постійним і змінним струмом.

5. Технічну документацію на кабельні лінії.

6. Способи захисту кабелів від корозії, від ударів блискавки та небезпечних зовнішніх електромагнітних впливів.

7. Правила виконання робіт по прокладанню підводних кабелів.

8. "Правила охорони ліній зв'язку" і "Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку".

9. Правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

10. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

11. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |