| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АКУМУЛЯТОРНИКА (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Акумуляторник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду акумуляторника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Акумуляторник підпорядковується безпосередньо ___________________

______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Акумуляторник:

1. Виконує особливо складні роботи з ремонту, формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.

2. Вибирає режими формування і зарядження акумуляторних батарей.

3. Проводить дефектацію суднових акумуляторів усіх типів перед ремонтом.

4. Складає розрахунки схем з'єднання акумуляторів і регулюючого опору у колі заряду залежно від ємності та напруги акумуляторів і потужності зарядного агрегату.

5. Проводить ревізію і випробування усіх типів суднових стаціонарних і переносних акумуляторів.

6. Визначає обсяг ремонту дистиляторів.

7. Обслуговує акумулятори в період заводських, ходових і державних випробувань на усіх типах суден і здає їх замовнику.

8. Підформовує елементи, які відстають.

9. Проводить капітальний ремонт зарядних агрегатів.

10. Здійснює паяльні роботи на водневих апаратах.

11. Складає схеми відключення окремих елементів для ремонту батарей, які знаходяться під напругою.

12. Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання і апаратури зарядних станцій.

13. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Акумуляторник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Акумуляторник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Акумуляторник повинен знати:

1. Основи фізики і хімії.

2. Конструкцію акумуляторних батарей усіх типів і ємностей.

3. Обладнання зарядних станцій.

4. Правила розрахунку схем з'єднань акумуляторів і регулювального опору у колі заряду залежно від ємності і напруги акумуляторів та потужності зарядного агрегату.

5. Будову електричних вимірювальних приладів і приладів для заміру густини кислот, лугів і газів.

6. Правила ремонту судових акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів.

7. Методи визначення і усунення складних несправностей у роботі акумуляторних батарей, апаратури і обладнання зарядних станцій.

8. Порядок і правила ведення обліку роботи зарядних агрегатів та акумуляторних батарей і складання необхідної технічної документації.

9. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | _____________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ініціали) |  |  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ініціали) |  |  | "___" ____________ ____ р. |