| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА. ХІМВОДООЧИЩЕННЯ (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Апаратник хімводоочищення належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду апаратника хімводоочищення та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Апаратник хімводоочищення підпорядковується безпосередньо _______
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Апаратник хімводоочищення:

1. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування, вапнування тощо на установці (агрегаті) продуктивністю понад 70 до 300 куб. м/год.

2. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

3. Веде процес регенерації натрійкатіонованих фільтрів.

4. Готує сировину: дроблення, просівання іонообмінних смол, освітлення і підігрів води та розчини заданих концентратів.

5. Регулює подання води на наступні технологічні стадії виробництва з пульту управління або вручну.

6. Веде процес регенерації катіонітових, аніонітових установок розчинами кислот, солей, лугів.

7. Регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температури, тиску, концентрації регулювальних розчинів відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів хімічних аналізів.

8. Проводить хімічні аналізи конденсату, пари, живильної і паливної води. Здійснює пуск і зупинку обслуговуваного обладнання.

9. Виявляє і усуває несправності у роботі обладнання і комунікацій.

10. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Апаратник хімводоочищення має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Апаратник хіводоочищення несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Апаратник хімводоочищення повинен знати:

1. Будову обслуговуваного обладнання, технічну схему ведення процесу очищення води, будову контрольно-вимірювальних приладів.

2. Фізико-хімічні властивості розчинів солей, кислот, лугів.

3. Вимоги до знесоленої води за технічними умовами.

4. Методику проведення аналізів.

5. Правила і норми докотлового і внутрішньокотлового очищення води.

6. Порядок пуску і зупинки агрегатів у нормальних і аварійних умовах.

7. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |