| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ХІМВОДООЧИЩЕННЯ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Апаратник хімводоочищення належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду апаратника хімводоочищення та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Апаратник хімводоочищення підпорядковується безпосередньо _______
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Апаратник хімводоочищення:

1. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання на установці (агрегаті) продуктивністю понад 300 куб. м/год.

2. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах.

3. Контролює параметри технологічного режиму, передбачені регламентом: температури, тиску, швидкості подавання води, концентрації розчинів, які регенерують згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів.

4. Вимірює елекропроводність знесоленої води.

5. Готує розрахунок необхідної кількості сировини і виходу продукту.

6. Здійснює виведення із води завислих частин коагуляції, содовапняне водозм'якшення.

7. Змінює увесь режим хімводоочищення під час змінення якості води, яка надходить.

8. Забезпечує справну роботу усієї водопідготовчої системи, своєчасне очищення і промивання апаратів та змащування частин усіх механізмів.

9. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

10. Записує показання процесу хімводоочищення у виробничому журналі.

11. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Апаратник хімводоочищення має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Апаратник хімводоочищення несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Апаратник хімводоочищення повинен знати:

1. Правила регулювання хімічного очищення води.

2. Кінематичні схеми обслуговуваного обладнання.

3. Методику проведення аналізів і розрахунків.

4. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |

"___" ____________ ____ р.

| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |