| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ГАЗІВНИКА (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Газівник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду газівника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Газівник підпорядковується безпосередньо _________________________ ______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Газівник:

1. Обслуговує і контролює повітронагрівники устаткування газового господарства плавильних цехів або дільниць з кількістю до трьох печей різних конструкцій, окрім доменних, або окремих плавильних, нагрівальних, фарбосушильних, термічних, ковальських і гартівних печей місткістю понад 100 т.

2. Обслуговує газопроводи і їх допоміжні пристрої, газорегуляторні пункти і газорозподільні станції.

3. Визначає склад отруйних газів за допомогою приладів.

4. Забезпечує належний тепловий режим і дуття обслуговуваних печей.

5. Переводить повітронагрівники з газу на повітря і з повітря на газ.

6. Обслуговує установки з очищення, змішання газів і мережі газопроводів.

7. Контролює витрати газу, тиску і температури дуття, витрати пари за умови зволоженого дуття.

8. Веде облік показань контрольно-вимірювальних приладів і оформляє встановлену документацію щодо теплового режиму печей.

9. Бере участь у ремонті обслуговуваної газової мережі і арматури.

10. _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

III. Права

Газівник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Газівник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

V. Газівник повинен знати:

1. Технологічний процес роботи плавильних, нагрівальних, фарбосушильних, термічних, ковальських і гартівних печей.

2. Конструкційну будову повітронагрівників і газової апаратури плавильних, нагрівальних, фарбосушильних, ковальських і гартівних печей.

3. Фізичні та хімічні властивості газів.

4. Схему комунікацій газопроводів і повітродувної мережі на обслуговуваній дільниці.

5. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

7. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | _____________ (підпис) | _________________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______________ (підпис) | _________________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______________ (підпис) | _________________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |