| _________________________________(назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ДЕФЕКТОСКОПІСТА З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду дефектоскопіста з ультразвукового контролю та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю:

1. Здійснює ультразвуковий контроль різних типів зварних з'єднань із легованих сталей, сплавів і кольорових металів, які виконані різними видами зварювання.

2. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками складних ультразвукових переносних, лабораторних і стаціонарних дефектоскопів.

3. Перевіряє прямі і похилі перетворювачі.

4. Розшифровує дефектограми.

5. Оцінює якість прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань за результатами ультразвукового контролю і технічними умовами.

6. Виготовляє пристрої для ведення ультразвукового контролю, прямих і похилих перетворювачів.

7. Перевіряє ультразвукову дефектоскопічну апаратуру на відповідність основним параметрам.

8. Здійснює розрахунок і експериментальне визначення кутів введення похилих перетворювачів.

9. Проводить поточний ремонт дефектоскопів.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

ІІІ. Права

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю повинен знати:

1. Кінематичні і електричні схеми дефектоскопів.

2. Основи електротехніки.

3. Види і способи зварення.

4. Види дефектів, які зустрічаються в прокаті, відливках, поковках і зварних з'єднаннях.

5. Розрахунок кутів переломлення ультразвукових коливань у різних матеріалах на межі двох середовищ.

6. Основні закономірності поширення ультразвукових коливань у матеріалах.

7. Фізичні явища, які відбуваються під час проходження ультразвуку через межу двох середовищ.

8. Основні параметри контролю.

9. Способи розпізнавання помилкових сигналів, які викликані відбиттям ультразвуку від структури, змінами профілю деталей та інших факторів, від основних сигналів.

10. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |