| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування:

1. Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації.

2. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту.

3. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції.

4. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання.

5. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги.

6. Виконує оперативні перемикання у електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних елементів.

7. Здійснює перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення.

8. Розмочує, розробляє, дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з'єднувальні муфти, виконує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ.

9. Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю.

10. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування із схемами вмикання середньої складності.

11. Здійснює паяння м'якими та твердими припоями.

12. Виконує роботи за кресленнями та схемами.

13. Підбирає пусковий опір для електродвигунів.

14. _____________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен знати:

1. Основи електротехніки.

2. Будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури.

3. Найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги.

4. Призначення релейного захисту.

5. Принцип дії та схеми максимально-струмового захисту.

6. Вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження.

7. Будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів.

8. Технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів.

9. Номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів.

10. Методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту.

11. Основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи їх перевірки і вимірювання.

12. Принцип дії устаткування, джерел живлення.

13. Будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

14. Конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв.

15. Правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV.

16. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

18. _____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |