| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (6-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування:

1. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і проводить центрування високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ.

2. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації і дистанційного керування.

3. Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні, експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні і експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади і електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування.

4. Обслуговує, налагоджує і регулює електричні самописні та електронні прилади.

5. Обслуговує і налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки, особливо складного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах.

6. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів.

7. Виконує роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском.

8. Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з'єднувальних муфт між мідними і алюмінієвими кабелями.

9. Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту.

10. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен знати:

1. Конструкцію, електричні схеми, способи і правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприводів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній.

2. Схеми телекерування і автоматичного регулювання та способи їх налагодження.

3. Будову і конструкцію складних реле та приладів електронної системи.

4. Правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок.

5. Методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів.

6. Правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення.

7. Електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв.

8. Принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями.

9. Схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування.

10. Правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV.

11. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |