| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА З ЛІФТІВ (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромеханік з ліфтів належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромеханіка з ліфтів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромеханік з ліфтів підпорядковується безпосередньо ___________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромеханік з ліфтів:

1. Виконує середньої складності роботи з ремонту, монтажу, демонтажу ліфтового устаткування.

2. Налагоджує, регулює та випробовує механічне і електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, які рухаються зі швидкістю понад 0,71 м/с.

3. Виготовляє установочні і розмічувальні шаблони і пристосування, які прискорюють і полегшують виробництво монтажних і ремонтних робіт.

4. Перевіряє мегометром стан ізоляції і вимірює розмір її опору в електродвигунах, трансформаторах, кабельній мережі і ланцюгах систем керування.

5. Готує ліфти до технічного огляду інспектором Держтехнагляду.

6. Читає складні креслення і електричні схеми ліфтів.

7. Веде необхідну технічну документацію.

8. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Електромеханік з ліфтів має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромеханік з ліфтів несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Електромеханік з ліфтів повинен знати:

1. Технологію розбирання і складання середньої складності і складних вузлів ліфтового устаткування.

2. Принципові електричні схеми обслуговуваних ліфтів.

3. Будову напівпровідникових елементів схеми.

4. Виконання електричних проводок усіх типів і технічні вимоги до них.

5. Вибирання перерізу проводів плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження.

6. Основи радіотехніки.

7. Принцип дії двостороннього гучномовного зв'язку під час диспетчерського керування ліфтами.

8. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |  |  | "___" ____________ ____ р. |