| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ РЕГЕНЕРАТОРНИКА ВІДПРАЦЬОВАНОГО МАСЛА (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

### І. Загальні положення

1. Регенераторник відпрацьованого масла належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду регенераторника відпрацьованого масла та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Регенераторник відпрацьованого масла підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Регенераторник відпрацьованого масла:

1. Здійснює регенерацію та тонке очищення відпрацьованого масла.

2. Здійснює регенерацію польстерних щіток і мастильних матеріалів для букс рухомого складу.

3. Здійснює регенерацію ацетону методом випарювання.

4. Вибирає схему устаткування, необхідні матеріали і встановлює режим очищення та регенерації масла залежно від ступеню забруднення і старіння масла.

5. Установлює режим сушіння силікагелю, вибілювальної землі, активного окису алюмінію перед завантаженням їх у апаратуру.

6. Визначає якість масла без аналізу масла.

7. Проводить скорочений фізико-хімічний аналіз масла.

8. Визначає ступінь відновлення масла.

9. Поліпшує експлуатаційні властивості масла шляхом уведення присадок і змішування.

10. Очищає масло в апаратах, які перебувають під електричною напругою.

11. Виконує центрифугування масла вакуум -центрифугою.

12. Промиває масло водою.

13. Здійснює парове нагрівання масла і сушіння його під вакуумом з розпиленням.

14. Випробовує трансформаторне масло на пробій.

15. Здійснює пуск і налагодження маслоочисних машин, апаратів і бере участь у їх ремонтуванні.

### 16. _____________________________________________________________.

### ІІІ. Права

Регенераторник відпрацьованого масла має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. _____________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Регенераторник відпрацьованого масла несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Регенераторник відпрацьованого масла повинен знати:

1. Будову маслоочисного устаткування і апаратів регенераційної установки.

2. Основні фізико-хімічні властивості масла та сферу його застосування.

3. Процеси і різні методи регенерації та очищення масла.

4. Способи стабілізації та змішування масла.

5. Будову спеціальних та універсальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

6. Схему маслопроводів та взаємодії найважливіших частин устаткування.

7. Основні ознаки старіння масла.

8. Способи регенерації і призначення польстерних щіток і мастильних матеріалів для букс рухомого складу.

9. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. _____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не Менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |