| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПЕРЕСУВНОГО (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Машиніст бетонозмішувача пересувного належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста бетонозмішувача пересувного та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст бетонозмішувача пересувного безпосередньо підпорядковується _____________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Машиніст бетонозмішувача пересувного:

1. Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії зі змішувальним барабаном об'ємом 1200 л і більше під час виготовлення бетонної суміші на будівництві об'єктів різного призначення.

2. Виконує щозмінне технічне обслуговування бетонозмішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

3. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

4. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

5. Додержує норм технологічного процесу.

6. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

7. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

8. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

9. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Машиніст бетонозмішувача пересувного має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Машиніст бетонозмішувача пересувного несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Машиніст бетонозмішувача пересувного повинен знати:

1. Будову, принцип роботи, технічні характеристики бетонозмішувача.

2. Причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей.

3. Правила виконання робіт та вимоги до їх якості.

4. Режими змащування.

5. Норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів і способи їх економії.

6. Слюсарну справу ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин.

7. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

8. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |

"___" __________ ____ р.

| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |