| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА (8-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Машиніст бульдозера належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста бульдозера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст бульдозера безпосередньо підпорядковується ______________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Машиніст бульдозера:

1. Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям понад 35 т потужністю 368 кВт і більше, із дистанційним керуванням, під час розробляння, переміщення чи планування ґрунтів при улаштуванні котлованів під будівлі та споруди, виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг, зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо.

2. Виконує зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення території, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами, землевозними візками, скреперами, гідромеханізованим способом шляхом намивання.

3. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо.

4. Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

5. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

6. Раціонально й ефективно організовує працю на робочому місці.

7. Додержує норм технологічного процесу.

8. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

9. Застосовує способи й прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

10. Використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Машиніст бульдозера має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Машиніст бульдозера несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Машиніст бульдозера повинен знати:

1. Будову, принцип роботи, технічні характеристики, монтаж і демонтаж бульдозера та навісного устаткування до нього.

2. Причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей.

3. Правила розробляння та переміщання ґрунтів різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва.

4. Правила шарового відсипання насипів та розробляння виїмок, відсипання насипів і планування площ, у тому числі на схилах, за визначеними профілями та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра.

5. Режими змащування.

6. Норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії.

7. Слюсарну та електротехнічну справу.

8. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни.

9. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера 7 розряду та слюсарем із ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Для машиніста бульдозера з електричним приводом наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |