| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АНТЕННИКА-ЩОГЛОВИКА (3 розряд) "__" ____________ ____ р. N __ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (директор, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Антенник-щогловик належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду антенника-щогловика та звільнення з неї здійснюється наказом ______________________за поданням _________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Антенник-щогловик підпорядковується безпосередньо ______________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Антенник-щогловик:

1. Здійснює періодичний огляд антенно-щоглових споруд.

2. Перевіряє натяг фідерних ліній, натяг полотен антен, відтяжки щогл, цілісність проводів та їх кріплення, ізоляторів антен та фідерів, перевіряє стан контактних антенних перемичок, болтових з'єднань, зварювальних швів, муфт та втулок.

3. Змащує частини та механізми антенно-щоглових споруд, що труться.

4. Виконує верхолазні роботи, під час яких змазує гвинтові відтяжки щогл та замінює непрацюючі лампи сигнального освітлення.

5. Бере участь у регулюванні натягу проводів і в роботах зі складання, піднімання та спускання за допомогою лебідки полотен антен.

6. Бере участь у роботах з перевірки кабелю і встановлення фідерних опор, анкерів, щогл.

7. Виконує роботи, пов'язані з установленням і настроюванням фідерів.

8. Обробляє проводи та троси.

9. Перевіряє кінцеві вимикачі шлейфа антен.

10. Очищає антенно-щоглові споруди від корозії та фарби.

11. Оформляє технічну документацію на виконану роботу.

12. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

13. Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.

14. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

15. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

16. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Антенник-щогловик має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Антенник-щогловик несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Антенник-щогловик повинен знати:

1. Основи знань про електричний струм, провідники та ізолятори, атмосферні електричні явища та захист від них, про струм високої частоти, про випромінювання та прийом електричної енергії.

2. Правила технічної експлуатації антенних споруд.

3. Типи антен та їх характерні особливості.

4. Основні знання про призначення і правила роботи з механізмами та вимірювальними приладами, які застосовуються в антенному господарстві.

5. Способи паяння і оброблення проводів та тросів.

6. Дефекти в антенно-щоглових спорудах та способи очищення від фарби та корозії.

7. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

8. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 02.03.2007 р.