| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АНТЕННИКА-ЩОГЛОВИКА (5-й розряд) "__" ____________ ____ р. N __ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (директор, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Антенник-щогловик належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду антенника-щогловика та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________________________ за поданням _________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Антенник-щогловик підпорядковується безпосередньо ______________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Антенник-щогловик:

1. Регулює натяг полотен антен, розподільних фідерів та фідерних ліній.

2. Перевіряє вертикальність щогл і веж за допомогою теодоліту.

3. Виконує складальні та такелажні роботи при підйомі і встановленні щогл висотою більше 25 м, фарбує їх.

4. Здійснює оснащення стріл для підйому щогл та оснащення рей.

5. Виконує всі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на щоглах висотою більше 25 м, в тому числі і на телевізійних антенах усіх типів.

6. Здійснює технічний огляд і ремонт пультів керування, блокування і сигналізації (КБС).

7. Знаходить несправності, пов'язані з керуванням перемикачів і шлейфів.

8. Виконує відновлювальні роботи на пультах КБС.

9. Бере участь у настроюванні шлейфів антен, в юстируванні антен.

10. Вимірює ізоляцію антен та опір заземлення.

11. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

12. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

13. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

14. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

15. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Антенник-щогловик має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Антенник-щогловик несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Антенник-щогловик повинен знати:

1. Необхідні знання про випромінювання електромагнітних хвиль антеною.

2. Типи антен, основні параметри антен, діаграми направленості, азимути антен.

3. Правила користування вимірювальними приладами.

4. Конструкції простих антен та фідерних ліній.

5. Способи вимірювання вертикальності щогл і веж.

6. Лаки і фарби, які застосовуються.

7. Правила роботи з підйомними механізмами.

8. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

9. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією антенника-щогловика 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |  | УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 02.03.2007 р.