| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНИКА (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Газогенераторник належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду газогенераторника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Газогенераторник підпорядковується безпосередньо _________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Газогенераторник:

1. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на генераторах високої продуктивності, які працюють на вугіллі, коксі, антрациті та інших видах твердого палива.

2. Обслуговує генератори водяного газу, генератори водню за залізопаровим способом, а також генератори на парокисневому дутті під час переробки сланців.

3. Обслуговує понад 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу.

4. Стежить за завантаженням паливом, горінням, дуттям, температурним режимом і за теплообмінною апаратурою.

5. Регулює водяні цикли.

6. Здійснює вимикання, сушіння, розпалення газогенераторів і вмикання їх у газову систему.

7. Заміряє зони горіння, усуває прогари, перекоси зон, подвійні зони, шлакові склепіння, інші несправності в роботі газогенераторів.

8. Веде тонке очищення газу на газоочисних установках, системах, агрегатах продуктивністю понад 20000 до 40000 куб. м/год.

9. Визначає якість палива, газу і смоли.

10. Бере участь у пуску і зупинці устаткування газогенераторного цеху або станції.

11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Газогенераторник має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Газогенераторник несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах; визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Газогенераторник повинен знати:

1. Основи фізики і хімії, пов'язані з одержанням енергетичного газу, водяного газу і водню.

2. Технологічний процес одержання із твердого палива енергетичного газу і заходи з його очищення і поліпшення якості.

3. Схеми комунікацій газогенераторної станції або відділення.

4. Будову колекторів сирого газу, пилоуловлювачів і газозмивів.

5. Правила ведення ремонтних робіт.

6. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищені кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | _____________ (підпис) | _______________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | _______________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ___________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |