| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування:

1. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів.

2. Регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці.

3. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру.

4. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В.

5. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт.

6. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт із розбирання, складання, налагодження і обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем.

7. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру.

8. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації.

9. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин.

10. Бере участь у прокладанні трас і проводки.

11. Заряджає акумуляторні батареї.

12. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування.

13. Реконструює електроустаткування.

14. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо.

15. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем.

16. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

17. _____________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен знати:

1. Основи електротехніки.

2. Знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи.

3. Принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури і електроприладів.

4. Конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв, прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги.

5. Безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування.

6. Позначення виводів обмоток електричних машин.

7. Припої і флюси.

8. Провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації.

9. Будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.

10. Способи замірювання електричних величин.

11. Прийоми виявлення і усунення несправностей у електромережах.

12. Правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах.

13. Правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи III.

14. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16. _____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |