| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування:

1. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує високовольтні електричні машини і електроапарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ.

2. Налагоджує схеми і усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки.

3. Обслуговує силові і освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу.

4. Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтажем увідних пристроїв і з'єднувальних муфт.

5. Виконує ремонт, монтаж, установлення і налагодження ртутних випрямлячів і високочастотних установок потужністю понад 1000 кВт.

6. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технологічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів з системами електромашинного керування, із зворотним зв'язком по струму та напрузі.

7. Ремонтує складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму і автоматичних стрічок.

8. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію.

9. ______________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен знати:

1. Основи телемеханіки.

2. Будову і електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання.

3. Загальні знання про призначення і основні вимоги до максимального струмового захисту.

4. Методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування.

5. Будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження.

6. Прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування.

7. Правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках.

8. Порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування.

9. Побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами.

10. Принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами.

11. Розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса фі.

12. Способи центрування і балансування електродвигунів.

13. Призначення і види високочастотного захисту.

14. Правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів.

15. Правила техніки безпеки в обсязі кваліфікаційної групи IV.

16. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

18. _____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища або професійно-технічна освіта (молодшій спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |