| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦІЙНОГО РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ (6-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування та звільнення з неї здійснюється наказом _____________________________ за поданням ____________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування підпорядковується безпосередньо _______________________________________

____________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування:

1. Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування.

2. Виявляє та усуває пошкодження в автоматизованому устаткуванні з дистанційним керуванням, апаратних наведення, системах блокування і сигналізації передавачів, розподільних пристроях, апаратурі ущільнення, проміжному устаткуванні, трансформаторних підстанціях.

3. Виконує роботи з ремонту і модернізації систем електроживлення за розробленою документацією.

4. Виконує складні монтажні роботи.

5. Вимірює основні якісні та експлуатаційні показники устаткування, систем телесигналізації і телекерування.

6. Визначає основні параметри відеосигналу за осцилограмами.

7. Контролює стан устаткування за сигналами випробувальних рядків.

8. Регулює, налагоджує і тренує обслуговуване устаткування.

9. Керує ремонтом систем наведення антен, систем електроживлення, систем повітряного і водяного охолодження, систем кондиціонування повітря, вентиляційних систем.

10. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

11. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

12. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

13. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

14. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

V. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування повинен знати:

1. Методи регулювання і тренування обслуговуваного устаткування і апаратури.

2. Схеми автоматики устаткування.

3. Монтажні схеми різної складності.

4. Методи усунення пошкоджень в апаратурі.

5. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

6. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 5 розряду не менше 1 року.

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 20.09.2006 р.